| 序号 | 产品名称 | 规格 | 金额 | 图片 | 备注（请在这里写上你使用的品牌及其他介绍，；类似下面这样） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | LED灯具 | 40W |  |  | 光源采用进口美国普瑞芯片，光通量130lm/w,设计寿命40000-60000小时，光衰小于3%,性能稳定灯具铝板制作，与LED配套专用，设计寿命10年。质保3年。 |
| 4 | 太阳能电池组件 |  |  |  | 扬州晶澳，多晶硅，光效转换率15%～16%，EVA国产太阳能专用太阳能组件铝边框，设计寿命20年。质保3年。 |
| 5 | 免维护胶体蓄池 |  |  |  | 国环新能源，太阳能专用免维护胶体蓄电池，放电深度可达到80%,适应环境温度范围-20~+65℃,模具制作，防水皮圈、带散热透气功能，设计寿命10年。质保3年。 |
| 6 | 太阳能控制器 |  |  |  | 南京光之慧，具有过充、过放保护，光控、时控、防水等功能，设计寿命5～6年。质保2年。（含光控、时控、手控、功控） |
| 7 | 蓄电池专用箱 | 配套 |  |  | 地埋箱采用优质聚乙烯塑料，一次成型。具有防水、保温、防锈、抗压等特点，防水皮圈、带散热透气功能，设计寿命10年。质保3年。 |
| 9 | 电缆、辅材 | 配套 |  |  | 配套 |