以上价格含税，不含运费。

1:产品名称: LED点光源;

2:产品尺寸: Φ12cm  外壳材质: 灯体材质底座铝合金或塑料底座,表面喷塑处理,寿命长,耐腐蚀

3:光源数量:  18 颗   ；光源型号: 晶元芯片; 色温:6500K

4:防水模式: PU胶灌封  ;生产工艺:二次封装

5:阻燃等级: ※阻燃材料 V-0; 防护等级: ※IP67

6:发光模式: 平面发光  ;发光角度: 160℃

7:固定模式: 钢丝、背胶、

8:功    率:  5W     ;电   压: AC220V

9:供电模式:  220V供电

13:适用范围:大型招牌、慕墙屏幕、建筑物轮廓、游乐园、广告街道、舞台酒吧等

1、该规格产品大小适中，通用性较强，外观大气，性价比较高，可用于楼体、桥梁等建筑物的轮廓勾勒，是通用性较强的户外景观照明产品。

2、它可以单色常亮直接使用，也可以RGB数控用SD卡脱机控制，或与电脑联机实时传输图像、文字、影像等信号。